广西建设工程机电设备招标中心有限公司

政府采购货物公开招标文件

项目名称：柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目设备采购

项目编号：LZG19-637

采购单位：柳州市气象局

代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2019 年 11月

目    录

第一章 公开招标公告	- 2 -

第二章 招标项目采购需求	- 6 -

第三章 投标人须知	- 33 -

第四章 评标办法及评分标准	- 46 -

第五章 合同主要条款格式	- 51 -

第六章 投标文件格式	- 57 -

# 第一章 公开招标公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目设备采购（LZG19-637）公开招标公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司受柳州市气象局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划（清单编号：柳政采1910236）批准，现对柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目设备采购进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下:

一、采购项目名称：柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目设备采购    二、采购项目编号：LZG19-637

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 64 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 2套 | 套 |
| 4 | 机房配电柜 | 1套 | 套 |
| 5 | 照明灯盘 | 10套 | 套 |
| 6 | 照明开关 | 2个 | 个 |
| 7 | 机柜插座 | 20个 | 个 |
| 8 | 维护插座 | 10个 | 个 |
| 9 | 主输入电缆 | 120米 | 米 |

| 10 | UPS、精密空调电缆 | 50米 | 米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 插座配电线缆 | 400米 | 米 |
| 12 | 照明配电线缆 | 6卷 | 卷 |
| 13 | 消防信号线 | 4卷 | 卷 |
| 14 | KBG线管 | 500米 | 米 |
| 15 | 辅助材料 | 1批 | 批 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：4103600.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《政府采购中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政发【2015】78号）。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

3.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人不得为被“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

4.本项目 不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1、发售时间：2019年11月20日至2019年11月28日止（工作日，9时至16时）。

2、 发售地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心十楼）。

3、售价：招标文件每套250元，售后不退。

4、获取招标文件的方式：必须由经办人提交以下资料：①法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件；②经办人及法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件；③主体资格证明（如：营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件（上述材料必须同时加盖单位公章）（备注：已买招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格）。

八、投标保证金(人民币)：人民币六万元整（60000.00元）

投标人应于投标截止前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心柳州分部

开户银行：柳州银行鱼峰支行

银行账号：70400500000000003873

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2019年12月11日9时30分前将投标文件密封送交到柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅），逾期送达将予以拒收。

十、开标时间及地点:

本次招标将于2019年12月11日9时30分在柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、网上公告：

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、www.zfcg gov.cn（柳州市政府采购网)。

十二、联系事项：

1、采购人名称：柳州市气象局；

地址：柳州市柳北区庆丰路5号     联系人及电话：覃科长   07722302212

2、采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市青秀区青秀山庄办公用房301室   联系人及电话：廖工    0771-2821189

3.政府采购监督管理部门：柳州市财政局      联系电话：0772-2830320

十三、交易服务单位

柳州市公共资源交易中心

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2019年11月19日

# 第二章 招标项目采购需求

说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

3.本章中标注 “★”的技术参数及条款要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效。未做标注的技术参数及条款要求，如出现3项以上（含3项）负偏离或者缺漏的，则视为与招标文件要求不符，做废标处理。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

6、货物一览表：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息中心机房建设 |
| 一 | 机房电气工程 |
| 1 | UPS电源 | 1台 | 1．功率40KVA.实际有效功率36KW。 2. 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。 3.具有智能化电池管理技术。(具有先进的恒流恒压自动转换充电技术) 4．电池电压:32,34,36,38,40节电池灵活配置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率。 ★5．支持两路电源接入，提高系统可靠性。 ★6．LCD显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。显示屏可根据视角进行调整。 7．EPO功能：紧急情况下可实现紧急关机。 8．输入电压范围 ：215-478Vac （三相五线） ★9．输入功率因数：0.9 10．输入电压频率范围:40HZ～70HZ 11．频率跟踪速率 ≤1HZ/S 12．输出电压范围 380/400/415（±1%）Vac 13．输出频率范围 ：自动跟踪旁路频率。 14．输出波形失真度 <3% 15．过载能力：过载100%～110%维持60min并转旁路输出；过载110%～125%维持10min并转旁路输出；过载150%维持1min并转旁路输出。 16．具有带开能力强，输出可以接完全不平衡负载。 17．保护功能:具有输出短路\输出过载\温度过高\电池欠压\输出过欠压\抗雷击浪涌保护功能. 18.整机标配EPO紧机关机。 |
| 2 | 蓄电池 | 64节 | 1. 额定电压：12V； 2. 容量：100AH；数量：64节。 3. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4. 容量保存率：≥97%/月； 5. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 6. 工作温度 ：-20--+50℃； 7. 相对湿度：0-95%,无冷凝； 8. ★为方便机房维护，要求UPS主机与电池为同一品牌。 |
| 3 | 电池柜 | 2套 | 可安装32节12V，100AH电池，含电池组内部连接线，及电池组开关。 |
| 4 | 机房配电柜 | 1套 | 机房采用双回路供电，满足机房的配电要求，满足UPS、精密空调机机房相关设备的供电需求，开关元器件采用施耐德品牌。 |
| 5 | 照明灯盘 | 10套 | LED平面灯盘，嵌入式安装，规格600*1200mm |
| 6 | 照明开关 | 2个 | 单控2位翘板式开关，暗装 |
| 7 | 机柜插座 | 20个 | 三孔16A 插座，暗装 |
| 8 | 维护插座 | 10个 | 五孔10A 插座，暗装 |
| 9 | 主输入电缆 | 120米 | YJV4*50+1*25mm |
| 10 | UPS、精密空调电缆 | 50米 | YJV5*16mm |
| 11 | 插座配电线缆 | 400米 | RVV3*4mm |
| 12 | 照明配电线缆 | 6卷 | ZR-BVR2.5mm |
| 13 | 消防信号线 | 4卷 | ZR-RVS2*1.5 |
| 14 | KBG线管 | 500米 | KBG25mm |
| 15 | 辅助材料 | 1批 | 线缆接头、焊锡、扣件、胶布、扎带、标签纸等 |
| 二 | 机房设备机柜及综合布线 |
| 1 | 网络及服务器机柜 | 10套 | 1、规格：600mm(W)×1200mm(D)×2000mm(H) 2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀。 3、颜色：黑色 4、材料：主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm。 5、结构：①、19英寸，G型材结构，焊接式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门,框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。 ②、前门为高密度孤型单开网孔门设计，后门为高密度平板网孔双开门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，通风效率不低于72.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。 ③、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。特殊的立柱两边宽阔的走线槽设计，机柜内前部左右各安装一条10-12cm宽竖向理线板。 6、层板：每个服务器机柜提供1块固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 7、电源：每台机柜配2条8位16A接线端子输入输出PDU电源；特别要求PDU绝缘衬里厚度超过1mm以上，具有≥5000V的绝缘能力。 8、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 9、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 10、安装套件：每个机柜配置50套安装套件； ★11、承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 12、粉沫：ICI专业高硬度粉沫。 13、表层：采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 |
| 2 | 机柜顶走线桥架 | 18米 | 机柜顶走线开放式桥架，规格200mm*150mm*100mm，镀锌网格开放式桥架，含安装配件 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 7箱 | 采用国际23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 必须提供四种不同颜色的六类非屏蔽双绞线，区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌。 |
| 4 | 24口六类非屏蔽配线架 | 18个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接 高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次 产品电气性能优越，支持千兆网络应用 防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式） 必须提供四个顔色模块产品区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 5 | 机架式理线架1U | 18个 | 优质冷轧钢板设计 单面线缆管理器，带扣入式盖板 提供极高的跳线存储和管理性能 对线缆提供灵活、有效、整齐的管理 用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护 符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装 ★综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 432条 | RJ45水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、 传输性能好，信号传输性能远超手工制作 防止线缆松脱插头、导线封密防氧化 为长久使用，水晶头弹片上有保护塑料片 高性能水晶头提供良好接触和优异性 多股铜线确保弯曲强度，防滑抗拉提供连接稳定性 提供四种不同颜色的数据跳线，区分不同网络的应用 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 7 | OM3万兆束状LC-LC光纤 | 9束 | 24芯多模LC-LC光纤跳线（万兆OM3）优质光纤，确保光纤跳线性能 纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性 先进的研磨技术和研磨设备高品质陶瓷插针, 确保插件性能 抗拉强度高、数据传输的准确可靠插入损耗低、回波损耗高、重复性好 互换性能，重复插拔性能优良高耐用性，长期环境稳定性好 插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db 回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60db 接头插拔750次以上,插入损耗≤0.20dB ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 8 | MTP/MPO 144口288芯光纤配线架 | 1套 | 高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体 MTP/MPO 3U/144口/288芯LC光纤配线架 , 24芯模块化设计，最大限度的高密度化，可安装12个24芯MTP-LC光纤模块盒。 操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合 适配器卡接式安装，避免激光灼伤人眼 标准19英寸机架式,提高机柜和机房利用率 ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 9 | MTP/MPO 48口96芯光纤配线架 | 9套 | 高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体 MTP/MPO 1U/48口/96芯LC光纤配线架 , 24芯模块化设计，最大限度的高密度化，可安装4个24芯LC光纤模块板达到96芯要求。 操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合 适配器卡接式安装，避免激光灼伤人眼 标准19英寸机架式,提高机柜和机房利用率 ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 10 | LC 24芯光纤模块板 | 18个 | LC 24芯OM3万兆光纤模块板 配合3U/144口/288芯和1U/48口/96芯LC双工光接口光配架箱。 光纤模块板内端接有LC (24芯)万兆光纤耦合器。 可以通过LC-LC（24芯）预端接光纤和双工LC光纤万兆跳线来实现万兆网络设备间的连接。 盒式结构设计、便于管理、灵活性强，而且能够很好地保护光纤跳线免受外部的机械损害。 ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 11 | MTP配线架盲板 | 30个 | 配合3U/144口/288芯和1U/48口/96芯LC双工光接口光配架箱应用。 替代MTP–LC (24芯)万兆光纤分支跳线光纤模块盒。 |
| 12 | 万兆多模双芯LC-LC光纤跳线（3米） | 36对 | 多模LC-LC光纤跳线（万兆OM3）优质光纤，确保光纤跳线性能 套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性 先进的研磨技术和研磨设备高品质陶瓷插针, 确保插件性能 抗拉强度高、数据传输的准确可靠插入损耗低、回波损耗高、重复性好 互换性能，重复插拔性能优良高耐用性，长期环境稳定性好 插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db 回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60db 接头插拔750次以上,插入损耗≤0.20dB ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 13 | 辅助材料 | 1批 | 布线扣件、扎带、标签纸、线槽支架、螺钉等 |
| 三 | 机房动力环境监控系统 |
| 1 | 配电监测系统 | 1套 | 1、监测2路配电的参数，并提供2个电量监测仪； 2、系统要能对机房配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等； 3、系统对机房配电参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录； 4、可通过IE浏览器实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。 |
| 2 | UPS监测系统 | 1套 | 1、监测2台UPS电源主机； 2、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 3、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 4、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 5、系统对机房UPS参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
| 3 | 空调监测系统 | 1套 | 1、监测1台精密空调； 2、系统能实现对空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。 3、系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。 4、可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数，并实现空调的远程开关机。要求系统记录操作人及操作事件。系统一旦监测到有报警或参数越限，能够自动报警。 5、系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
| 4 | 温湿度监测系统 | 1套 | 1、监测机房内4个点的温湿度值； 2、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 3、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录； 5、可通过IE浏览器全面监视机房温湿度实时情况，及其报警事件。 |
| 5 | 漏水监测系统 | 1套 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据； 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布； 3、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示。 |
| 6 | 消防监测系统 | 1套 | 1、集成消防的火警干接点报警信号； 2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员； 3、一旦发生消防报警，必须在监控系统上手工复位，该报警才能解除； 4、系统可以记录相关事件以备查询。 |
| 7 | 门禁监控系统 | 1套 | 1、监控2道门的人员出入情况，并配备指纹一体机； 2、将门禁系统完整集成到监控系统中，统一界面，不得外挂窗口； 3、在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询； 4、根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录； 5、如果门禁出现异常，应通过短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理； 6、★可通过IE浏览器远程查询人员进出记录，进行开门/关门操作并进行门禁权限配置； |
| 8 | 视频监控系统 | 1套 | 1、含3台半球摄像机、1台硬盘录像机、1块4T硬盘； 2、系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面； 3、具有与门禁系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统发现异常，应自进行录像处理； 4、应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频； 5、★可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致。 |
| 9 | 新风机监测系统 | 1套 | 1、监控1台新风机。要求实现对新风机的监控。如：监测新风机的开关状态、滤网堵塞状态、故障状态，软件远程控制新风机启停等； 2、要求通过增加遥感、遥控设备实现新风机的监控功能； 3、新风机状态异常时，要求系统自动报警，报警记录可检索、查询、打印、输出； 4、要求配套监测机房内外的压差情况，实时反映机房是否处于高正压状态，避免机房外空气在未经处理的情况下进入机房，带来湿度、温度变化和灰尘； 5、要求具有智能联动运行能力，如：根据机房内外的压差情况自动启停新风机，负压或低正压状态自动启动新风机，补偿风压，帮助气流循环，确保机房处于高正压状态；根据设定时间点自动启停新风机，以提供新鲜空气，保证机房舒适度。 |
| 10 | 监控管理平台 | 1套 | 1、★包含现场管理服务器、短信报警接口模块、GSM短信模块、WEB浏览接口模块， 拒绝一体化采存设备，要求单点故障不影响系统整体运行。 2、支持监控配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、红外监测、氢气监测、消防监测和IT设备、资产等系统等。 3、★全中文界面，统一界面，不得外挂附加于系统的单一视频窗口、门禁管理窗口和报表窗口。 4、★支持短信主动报警和查询；需具有查询和控制功能，同时应有严格的权限验证；控制查询命令、范围应不受限制，由管理员自定义。 5、★要求具有多界面同时在单一显示器或多显示器显示的功能，例如单一显示器可分9个界面同时显示9个子系统的状态、参数，且9个界面均可独立操作或设置某一界面为主操作界面，其他界面的内容根据主操作界面的操作而改变；软件功能需具有单显示器最多16界面同时显示、多显示器任意数量界面扩展的功能，多界面显示时不得存在机器速度变慢、系统运行变慢的问题。 6、★门户平台化管理，所有功能都可以WEB化应用；可以通过WEB查看监控数据和报警数据，也可操作、打印报表、实现所有参数设置等功能；具有不同用户权限管理不同内容的能力。 7、★联动功能，易于操作的联动，快速实现系统间联动控制，可进行菜单化操作。 8、★要求具有自定义报表功能，所有记录均为自动报表记录，在监控系统中完整实现，并把以上数据进行汇总，输出到excel或word文档，并在统一界面下提供远程浏览和配置，报表内数据项可由用户定义。 9、日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。 10、★ 要求所有报表的配置和生成都必须在监控系统程序界面中完成，不得外挂程序和使用其他界面，并提供友好、简洁的界面供机房管理员进行自定义更改，而并非使用EXCEL或WORD表格文件模板，要求报表内数据项可由用户定义。 11、定时巡视：可按需要设定页面定时巡视。 12、权限管理：对用户进行分组权限管理。 13、辅助分析：系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况。 14、稳定性：系统预留双机冗余热备功能，确保系统的稳定性。 15、★扩展性：扩展性优秀，可向上向下集成，提供标准的SNMP服务、OPC服务接口、WebserviceS数据接口；可扩展一键备份；可快速扩展智能资产、移动运维等管理功能；可扩展3D可视化功能，不外加服务器和系统，与动环系统同一平台，模拟机房实际场景，实现漫游监控，提供自动巡航、全方位无障碍穿透查看等更加直观有效的监控效果。 16、★WEB管理功能，在WEB端无需安装任何软件，即可和监控主机端操作一致，包含参数查看，报表格式修改、报警设置、设备控制等。 |
| 11 | 辅助材料 | 1批 | 通讯线、电源线、管材、线缆接头、焊锡、标签纸、扎带等 |
| 四 | 机房空调、新风系统 |
| 1 | 机房精密空调 | 1套 | ★1、单台总制冷量：40KW的空调机组，显热比0.9；空调机为下送风上回风，空调机组的最大送风量12000m3/h。机组尺寸：1650×850×1960mm，重量：670Kg。 2、空调机组采用高效涡旋式压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，压缩机能效比≥4.0。 ★3、采用LED彩色7寸屏触摸屏，支持中、英文文字与数字、图形、曲线等方式显示。 ★4、空调机组采用双蒸发器组成的大面积“V”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.89m2。 5、空调机组采用热力膨胀阀控流，以适用热负荷的变化，并应采用双膨胀阀设计，每台机组应含有两个膨胀阀。 6、空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 7、空调机组采用电极式加湿器，为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内连续可调。 8、空调系统应为环保机型，应采用R407c环保制冷剂。机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9、机房专用空调的电气性能：输入电压允许波动范围：380V±10%频率：50HZ±2HZ。 10、机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20℃~+45℃，如选配低温运行组件，应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。 11、机房专用空调的室外机组 1) 室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件。 2) 室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 3) 室外机组应采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 |
| 2 | 新风机 | 1套 | 全热型新风换气机，风量：800m³/h，吊装 |
| 3 | 风管 | 30米 | 规格：300*300mm，采用1.2mm镀锌板定制，外包保温棉 |
| 4 | 回型风口 | 4个 | 铝合金回型风口，含套接风帽，规格：600 mm*600mm，嵌入式安装 |
| 5 | 室外防水风口 | 2个 | 铝合金防水风口，根据现场环境定制 |
| 6 | 辅助材料 | 1批 | 螺杆、钢材附件、膨胀钉、焊条、防锈漆等 |
| 五 | 原机房迁移部分 |
| 1 | 原机房机柜内设备迁移 | 10套 | 包括机柜及机柜内的设备迁移，数据备份由用户自行完成备份 |
| 2 | UPS主机及电池迁移 | 1项 | 包含1台25KVA UPS主机和32节100AH蓄电池及电池柜的迁移 |
| 3 | 气体消防设备迁移 | 1项 | 包含气体消防气瓶、报警主机、感应探头、泄压阀等设备迁移 |
| 会商平面建设 |
| 一 | 会商平面显示系统 |
| 1 | 高清LED显示屏 | 21.89㎡ | LED小间距有效显示尺寸： (1)屏幕显示尺寸约为：长9.12米×高2.4 米 (2)整屏分辨率，点对点支持：≥长 5776点×高1520 点功能 1. ★像素间距≤1.579mm 2. 像素构成：SMD表贴三合一LED，表面黑色雾化处理，表面不反光。 3. 模组尺寸240*240*10mm 4. ★一体化驱动主板设计。 5. 显示单元采用压铸铝箱设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计。 6. 屏幕噪音≤40DB 7. 箱体自带连接片安装孔，适合固定安装 8. 箱体单元尺寸480*480*77mm 9. 产品防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 10. 平均重量≤28Kg/㎡，搬运及安装高效快捷。 11. 独特的面罩设计，屏幕表面不反射环境光，对比度更高，色彩更柔和。 12. PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 13. 接收卡采用DDR2标准接口，维修更换更加便捷。 14. 箱体支持环路备份功能 15. 接收卡与模块之间采用树状连接，无排线设计，单元模组之间不级联，提高了产品稳定性 16. 采用镀金高性能接插件，提高高氧化特性 17. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 18. 单模组采用存储技术，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，生产信息。 19. 可单模块设置衰减悉数，使维修更换不存在色差。 20. 更换模组，自动回读校正数据 ★21. 白平衡亮度： 700cd/㎡（6500K，校正后）0-100%可调。 22. 色温可调范围：3200k~9300k，并可自定义色温值。 23. 对比度6000:1 24. 视角：水平视角≥165°，垂直视角≥165° 25. 刷新频率≥3840HZ 26. 换帧频率：50&60HZ 27. 灰度：16bit 28. 低亮高灰效果：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 29. 模组亮度均匀性≥98% 30. 色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内 |
| 2 | 发送盒 | 5台 | 1.支持HDMI 和DVI视频信号输入； 2.支持外部音频/HDMI音频输入，通过网线同步传输； 3.支持高位阶视频输入：12bit/10bit/8bit； 4.输入分辨率：最大2560*1600像素，支持最大分辨率内的任意分辨率； 5.单卡最大带载面积：2621440点@2560*1600 像素； 6.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 7.双USB2.0高速通讯接口，可单独用于电脑调试和卡间级联； 8.支持多发送任意拼接级联，严格同步； 9.支持系统时间加密； 10.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 11.支持全系列接收卡，5A系列和i5A系列均可使用； 12.具备独立的显示屏测试功能，可脱机整屏测试； 13.自带16级按钮亮度调节； 14.支持预设显示屏开机画面； 15.支持发送端任意抽点，异形屏幕控制更加简单方便 |
| 3 | 接收卡 | 190张 | 1.单卡支持32组RGB信号并行输出； 2.超小超薄尺寸，方便箱体设计； 3.单卡支持256*256像素点； 4.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5.支持1~1/32扫之间的任意扫描类型 6.支持DC3.3V~6V超宽工作电压； |
| 4 | 多视频控制器 | 1台 | 1.采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，可满足8路DVI输入和8路DVI输出。 2、所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇电源的主要模块为插卡式设计，并配备双电源冗余备份。 3、将输入图像数据压缩编码后通过网络传输给领秀综合播控平台。 4、支持回显功能，和视频预监功能。 5、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰 6、支持对输入信号通道进行字符叠加， 7、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏幕墙 8、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正 9、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率 10、具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制。 11、具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别 12、支持4K高清信号、网络视频信号采集； 13、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 14、支持视频预监和屏幕回显功能； 15、支持信号复制功能，多屏幕共享视频源 16、★与LED显示屏属于同一品牌。 |
| 5 | 多媒体处理系统客户端 | 1套 | 一、客户端功能： ★1、显示系统可以通过客户端软件实时同步回显大屏显示内容；系统采用图形化触控界面，通过触控与拖拽式操作，实现人机交互； ★2、Pad控制端采用全屏触控方式，支持多点触控，通过手势实现选取、拖拽、平移、缩放、点击等不同操作； 3、客户端软件提供添加网络IP视频接入的功能，支持标准ONVIF网络摄像机的接入，以及网络流媒体视频的接入； ★4、为了使用方便，系统需支持通过AirPlay、Miracast原生态无线传输技术将苹果、安卓、win10系列设备信号直接接入显示系统，无需安装第三方软件或借助第三方设备即可实现； 5、通过客户端可以添加预览内容，可以先将计划显示的内容根据需要调用的顺序放入预览区，并可在预览区查看显示效果，根据演示需要任意调用；亦可实现将大屏显示的内容随时切换至预览区执行隐藏操作，根据需要再将预览区内容部署到大屏幕显示区； ★6、系统提供固定显示模板，以实现通过显示模板快速布局显示内容的效果； 7、系统支持延时、快速切换方式实现窗口显示内容的交换操作，应对不同使用者的使用习惯； 8、系统支持设置显示预案，使用者可根据议程或者需要随时调用演示内容； ★9、无需借助第三方中控系统，系统客户端具备编程网络中控功能，可以根据使用者需要自定义网络中控功能，提高对系统整体控制的便捷性； 10、系统支持通过第三方中控系统通过网络&232调用显示模式、控制视频播放等操作； 二、媒体控制功能： 1、无需通过信号采集，系统支持直接显示、控制的媒体格式包括：视频、图片、PPT、word、Execl、pdf、网页、IP视频、网络流媒体视频； ★2、系统支持在平板客户端通过手势对PPT进行播放控制，向左滑动下一页、向右滑动上一页、向上滑动跳至首页、向下滑动跳至尾页； 3、系统支持在平板客户端通过手势对视频播放进行控制，向左滑动快进、向右滑动快退、向上滑动音量放大、向下滑动音量减小； 4、系统支持对word、execl、PDF文件窗口大小缩放、位移操作，并支持对多页PDF文件实现翻页操作； 5、系统支持在控制端对外部采集信号、媒体文件进行单独预览，确定显示内容后，再将其拖放至大屏显示； 6、无需通过信号采集，系统能够同时直接流畅播放不少于10路1080P视频、15路以上图片窗口，并可以任意搭配组合不同显示模式，根据需要随时切换显示； 7、无需通过信号采集，系统能够直接同时流畅播放两路4K视频，并且支持4K视频与1080P视频及图片多个窗口内容任意搭配组合不同显示模式，根据需要随时切换显示； 8、无需信号采集，系统支持包括视频、图片、Word、Execl、PDF、网页等多格式媒体内容以多窗口方式同时显示，并支持窗口的漫游、叠加、漂浮显示效果； 9、为达到重点演示效果，系统需具备批注功能，可以对批注内容进行截图保存； 10、系统支持视频通过播放列表顺序循环播放，支持通过文件添加图片，自动幻灯片模式播放，并可通过手势切换播放； 11、使用者可以根据自己需要随意对显示内容窗口的大小、位置、比例进行调整设定； 12、系统支持在显示过程中随时根据显示需要更换显示布局，任意拖放显示内容进行显示内容及模式的更换，实现内容快速切换的效果； |
| 6 | LED控制软件 | 1套 | 1、★为保证产品兼容性，户内高清LED控制软件需与LED显示屏为同一品牌； 2、将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。 3、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4、系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 5、支持在线、离线场景编辑； 6、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 7、支持日志记录，操作可追溯； 8、支持多语言功能，方便切换； 9、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 10、为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 11、需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； 12、支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； 13、支持多点远程控制 14、定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 |
| 7 | 控制主机 | 1台 | I5-7400/8G/1T/GT730-2G独显/DVD/PCI槽/WIN10/配19.5寸显示器 |
| 8 | 配电箱 | 1台 | 1、★容量40KW。 2、配电柜应包括继电器、开关箱、空开器件、传感等，间隔性顺序开启LED大屏幕，减缓峰值电流；满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。 |
| 9 | PLC | 1台 | 1、远程控制，数字量输入：12路24V DC输入/数字量输出：10路继电输出 2、模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入。通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网程序容量：256K片内Flash内存功能：远程监控、温度监控、消防监控。 |
| 10 | 主电源电缆 | 50米 | YJV5*16mm |
| 11 | 屏体结构工程 | 1项 | 1.钢结构内框, 拉丝不锈钢或铝塑板包边。 2.显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 3.支撑钢结构需做好防锈处理； 4.固定屏幕铝支架，需按照屏幕尺寸和现场安装方式定制 5.投标单位需有能力将整个项目以包工包料全包形式承揽项目 |
| 二 | 会商平面扩声系统 |
| 1 | 主扩音箱 | 2只 | 1、3分频音箱，被动式分频 2、额定功率：≥550w(AES) 3、标称阻抗：4Ω 4、灵敏度（1w/1m）：≥101dB 5、最大声压级：≥128dB(持续) 6、扩散角度（HxV）: 100ºx35º 7、频率范围(-6dB)：82-19kHz 8、扬声器配置：不少于8个驱动单元，高音：2×1.4寸，中音：2x6.5寸， 低音：4×6.5寸 ★9、为保证系统的稳定性：要求所投音箱、功放、调音台、音频处理器为同一品牌 |
| 2 | 主扩功放 | 1台 | 1、双通道，每通道带有四阶的Linkwitz-Riley分频 2、DDT保护电路； 3、带有一个谐振开关模式电源的D类拓扑结构； 4、额定功率：2×2Ω：≥2525W 5、额定功率：2×4Ω：≥1510W 6、额定功率：2×8Ω：≥890W 7、额定功率：1×2Ω：≥2900W 8、额定功率：1×4Ω：≥1780W 9、额定功率：1×8Ω：≥975W ★10、为保证系统的稳定性：要求所投音箱、功放、调音台、音频处理器为同一品牌 |
| 3 | 吸顶音箱 | 12只 | 1、6.5"低音喇叭，0.75"高音喇叭； 2、功率：≥50W@8Ω，转换30W、 15W 、7.5W 、3.75W 1.9W(70V)、100V； 3、频率响应：90Hz-20kHz（±4dB）； 4、灵敏度（1W/1m，8Ω）≥89dB； 5、最大声压级≥106dB连续； 6、辐射角度:90°×90°； 7、交叉频率:4kHz； ★8、为保证系统的稳定性：要求所投音箱、功放、调音台、音频处理器为同一品牌 |
| 4 | 吸顶功放 | 3台 | 1、双通道，每通道带有四阶的Linkwitz-Riley分频 ； 2、DDT保护电路； 3、带有一个谐振开关模式电源的D类拓扑结构； 4、额定功率：2×4Ω：≥330W 5、额定功率：2×8Ω：≥180W 6、额定功率：1×8Ω桥接：≥650W ★7、为保证系统的稳定性：要求所投音箱、功放、调音台、音频处理器为同一品牌 |
| 5 | 调音台 | 1台 | 1、带有先进的数字效果和输出处理功能的高性能DSP引擎，包括反馈抑制器、28段参量均衡器、延时器和限制器； 2、采用双DSP运算 3、采用Silencer MIC前置放大器设计 4、2个USB2.0接口，USB2.0的“A”接口到的内存卡直接录音或播放 ，USB2.0的“B”接口到数字输出 5、3段均衡器，带有可扫频的中频均衡和可调的低切滤波器， 6、两路立体声通道，带有双声道话筒与线路输入 7、12路XLR MIC输入及单声输入，48V幻象电源 8、2组立体声输入 9、6个辅助发送通道，4个编组通道，100mm的推子，采用高效的新型开关电源设计 ，消音器™话筒前置放大器XLR输入接口 ★10、为保证系统的稳定性：要求所投音箱、功放、调音台、音频处理器为同一品牌 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1台 | 1、支持不少于16路输入，16路输出数字音频处理器； 2、8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，8路本地平衡输出； 3、支持8进8出Dante音频通道；一个内部混音通道； 4、24bit AD/DA转换，96KHz采样频率； 5、支持RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 6、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； 7、输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能； 8、输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 9、具有自动混音处理功能； 10、支持不少于12个用户预设 ★11、为保证系统的稳定性：要求所投音箱、功放、调音台、音频处理器为同一品牌 |
| 7 | 8路电源时序器 | 1台 | 1、通道数量：8路； 2、最大输入电流：60A； 3、单路最大输出电流：30A； 4、工作电压：220V/50-60Hz 5、每一路功率：可达3000W； 6、后置RS232中控接口； 7、支持8台设备同时联机使用，联机端口：6.3米芯线插口； 8、每通道可以单独受控； 9、滤波器：电容滤波器 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 6台 | 1、UniLine™超指向收音头，提供窄角度90°的收音角度。 2、UniGuard™ - 射频干扰(RFI)屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。 3、内置供电模组和小型隐藏开关UniSteep® ，可设定 80 Hz 高通滤波或平直响应。 4、型式：固定充电背板，静电型电容式 5、指向特性：超指向性 6、频率响应：30-20000Hz 7、开通灵敏度：- 35 dB (17.7 mV) re 1V at 1 Pa 8、最大输入声压级：135 dB SPL (1KHz,THD 1%) 9、动态范围（典型值）：115 dB (1KHz at Max dB SPL) 10、信噪比：74 dB (1KHz at 1 Pa) |
| 9 | 话筒底座 | 6台 | 1、幻像电源 直流24-52V, 耗电 2 mA 典型 2、插入损耗 1.2 dB (150 欧姆输入阻抗，100,000 欧姆负载) 3、静音衰减 64 dB 最小 (150 欧姆输入阻抗，100,000 欧姆负载) 4、话筒座配置 XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带LED指示灯 |
| 10 | 无线手持话筒 | 1台 | 1、多达6个可选频段 2、每频段兼容通道多达4个 3、分集天线自动切换 4、可调节静躁级数 5、2种音频输出接口：1/4”插孔、XLR插孔 6、发射机类型：手持 7、RF 输出功率：1 8、电池连续使用时间：10h 9、HI功率模式：最高10mW 10、LO功率模式：最高1mW |
| 三 | 会商平面视频会议系统 |
| 1 | 全高清一体化云台摄像机 | 1台 | 1、★高清一体化云台摄像机 2、★1/2.8英寸Exmor CMOS图像传感器； 3、★1080p/30高清视频输出； 4、★HDMI数字视频信号输出接口； 5、★28倍光学变焦，10倍数码变焦； 6、★水平视角不小于65度； 7、具有电子翻转功能，可适用桌面安装和天花板吊顶安装； 8、★摄像机须具有画面防抖功能； 9、View-DR技术降噪，以便对每个像素点亮度进行优化； 10、须支持VISCA RS232、RS422及RJ-45控制； |
| 2 | 软件视频会议终端 | 1套 | ★1、软件终端支持运行在windows/IOS/Android操作系统的PC或移动设备，通过其内置的摄像头和麦克风即可实现视频会议、即时通信功能。 ★2.支持3G、4G、WIFI网络 3.会议速率支持64Kbps－512Kbps ★4.支持H.264、H.264HighProfile等视频协议 5.支持G.711、G.722.1C等音频协议 6.支持4CIF、XGA等图像格式 ★7.支持国际标准的H.239双流协议 8.支持本地、远端及双视频流同时显示 9.采用直观、简洁的图形化操作界面，基于触控屏操作，通过触控完成所有会议操作 |
| 3 | 原视频会议设备迁移 | 1项 | 包含原视频会议平台、终端和其他附属设备迁移 |
| 四 | 会商平面操作台 |
| 1 | 14人大“V”造型指挥桌 | 1项 | 1、尺寸:展开延长约为14.7m宽0.8m高度为0.75m;满足14人同时使用需要，共1套； 2、整体多层板加高密度板结构3*15厚密度板基础造型+钢琴烤漆工厂定制; 3、油漆工艺：木器表面采用三底两面油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg。 4、表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆）铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 5、台脚架采用≥75*16*72*17*60mm,五边形钢管厚度为1.5mm，横拉杆采用40*40厚度1.5mm的方管。 6、钢制部分工艺要求：经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面前处理工序后静电喷塑，塑粉要求选用艾仕得华佳、阿克苏、杜邦或同等及以上档次的品牌塑粉。塑粉喷涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H,喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理法。 7、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 8、其他：包含走线槽、多功能桌面插、PDU电源、灯带、灯光控制器、广告喷涂打印等。 |
| 2 | 9人“钻石”造型指挥桌 | 1项 | 1、尺寸:展开延长约为19.3m宽0.8m高度为0.75m;满足9人同时使用需要，共1套； 2、整体多层板加高密度板结构3*15厚密度板基础造型+钢琴烤漆工厂定制; 3、油漆工艺：木器表面采用三底两面油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力 涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg。 4、表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆）铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 5、台脚架采用≥75*16*72*17*60mm,五边形钢管厚度为1.5mm，横拉杆采用40*40厚度1.5mm的方管。 6、钢制部分工艺要求：经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面前处理工序后静电喷塑，塑粉要求选用艾仕得华佳、阿克苏、杜邦或同等及以上档次的品牌塑粉。塑粉喷涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H,喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理法。 7、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 8、其他：包含走线槽、多功能桌面插、PDU电源、灯带、灯光控制器、广告喷涂打印等。 |
| 3 | 2人“L”造型办公桌 | 1项 | 1、尺寸:展开延长约为5.7宽0.8m高度为0.75m;满足2人同时使用需要，共2套； 2、整体多层板加高密度板结构3*15厚密度板基础造型+钢琴烤漆工厂定制; 3、油漆工艺：木器表面采用三底两面油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力 涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg。 4、表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆）铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 5、台脚架采用≥75*16*72*17*60mm,五边形钢管厚度为1.5mm，横拉杆采用40*40厚度1.5mm的方管。 6、钢制部分工艺要求：经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面前处理工序后静电喷塑，塑粉要求选用艾仕得华佳、阿克苏、杜邦或同等及以上档次的品牌塑粉。塑粉喷涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H,喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理法。 7、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 8、其他：包含走线槽、活动柜、托架、PDU电源、多屏显示器支架、多功能桌面插、灯带、灯光控制器等。 |
| 4 | 4人“W”造型办公桌 | 1项 | 1、尺寸:展开延长约为10.6m宽0.8m高度为0.75m;满足4人同时使用需要，共2套； 2、整体多层板加高密度板结构3*15厚密度板基础造型+钢琴烤漆工厂定制; 3、油漆工艺：木器表面采用三底两面油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力 涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg。 4、表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆）铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 5、台脚架采用≥75*16*72*17*60mm,五边形钢管厚度为1.5mm，横拉杆采用40*40厚度1.5mm的方管。 6、钢制部分工艺要求：经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面前处理工序后静电喷塑，塑粉要求选用艾仕得华佳、阿克苏、杜邦或同等及以上档次的品牌塑粉。塑粉喷涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H,喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理法。 7、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 8、其他：包含走线槽、活动柜、托架、PDU电源、多屏显示器支架、多功能桌面插、灯带、灯光控制器等。 |
| 5 | 4人“一”造型办公桌 | 1项 | 1、尺寸: 展开延长约为6m宽0.8m高度为0.75m;满足4人同时使用需要，共1套； 2、整体多层板加高密度板结构3*15厚密度板基础造型+钢琴烤漆工厂定制; 3、油漆工艺：木器表面采用三底两面油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力 涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg。 4、表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆）铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 5、台脚架采用≥75*16*72*17*60mm,五边形钢管厚度为1.5mm，横拉杆采用40*40厚度1.5mm的方管。 6、钢制部分工艺要求：经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面前处理工序后静电喷塑，塑粉要求选用艾仕得华佳、阿克苏、杜邦或同等及以上档次的品牌塑粉。塑粉喷涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H,喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理法。 7、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 8、其他：包含走线槽、活动柜、托架、PDU电源、多屏显示器支架、多功能桌面插、灯带、灯光控制器等。 |
| 6 | 打印区“L”造型办公桌 | 1项 | 1、尺寸: 展开延长约为5.60宽0.8m高度为0.75m; 2、整体多层板加高密度板结构3*15厚密度板基础造型+钢琴烤漆工厂定制; 3、油漆工艺：木器表面采用三底两面油漆工艺，木材经烘干除虫等表面处理工艺后喷优质环保的油漆。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力 涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg。 4、表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆）铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 5、台脚架采用≥75*16*72*17*60mm,五边形钢管厚度为1.5mm，横拉杆采用40*40厚度1.5mm的方管。 6、钢制部分工艺要求：经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面前处理工序后静电喷塑，塑粉要求选用艾仕得华佳、阿克苏、杜邦或同等及以上档次的品牌塑粉。塑粉喷涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H,喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理法。 7、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 8、其他：包含走线槽、活动柜、托架、PDU电源、多屏显示器支架、多功能桌面插、灯带、灯光控制器等。 |
| 7 | 台长办公区桌子 | 3套 | 1、L型办公桌，约1600*1600*800*750mm； 2、面材：三聚氰胺饰纸； 3、基材：刨花板， 中纤板，甲醛释放量小于等于5mg/100g 4、五金配件，阻尼铰链；滚珠式三节轨 |
| 8 | 指挥桌椅子 | 23套 | 1、尺寸：约655 mm (L)660 mm(W)970 mm (H) 2、面材:优质头层生皮(人体接触部位) , “防火海绵,座绵密度25kg/m3，其他部位密度218kg/m3； 3、典木板12mm外板/6mm内板，E1级优质曲木板。 4、扶手:精抛铝合金压铸扶手； 5、底盘:单档初始位置锁定 6、气杆行程约7213mm； 7、精抛铝合金压轴五星脚 8、椅轮:尼龙PA轮 |
| 9 | 办公桌椅子 | 21套 | 1、尺寸：约620mm(L)*560mm(w)*980mm(h) 2、海绵：座垫优质高密度定型绵，密度65kg/m3, 3、头枕/腰托：PA头枕，可升降/PP升降腰托，可上下调节, 4、扶手：PU面升降扶手，可上下调节, 5、底盘：自负重底盘，可四档锁定, 6、气杆：气杆行程92±3mm, 7、椅脚：灰白尼龙五星脚, 8、椅轮：尼龙PA轮 |
| 10 | 圆形茶几 | 3套 | 1、圆形高茶几，直径约700mm； 2、面材：三聚氰胺饰纸； 3、基材：刨花板，中纤板，甲醛释放量小于等于5mg/100g； |
| 11 | 茶几洽谈椅 | 12套 | 1、尺寸：约680 mm (L)620 mm (W)840 mm460 mm 2、面材:优质麻绒； 3、海绵;优质高回弹密度定型海绵； 4、材料为优质夹板； 5、金属内骨架:采用高强度金属钢架结构； 6、脚:高强度金属圆钢脚； |
| 12 | 辅助材料 | 1批 | 螺钉、配件、安装构件等 |
| 五 | 辅助设备及材料 |
| 1 | 设备机柜 | 1套 | 1、规格：约800mm(W)×800mm(D)×2045mm(H)。42U 2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀。 3、颜色：黑色 4、材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm 5、结构：19英寸，C型钢材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 6、前后门：前门为高密度单开网孔设计，后门为高密度网孔双开门设计让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握. 7、散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 8、层板：每台机柜提供2个固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 9、电源：每台机配置一个六位万能输出电源插排； 10、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 11、线槽：每个机柜配置两条带盖垂直走线槽； 12、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 13、安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 14、承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； |
| 2 | 音箱功率线 | 1000米 | 2x2.5mm²，315芯护套音箱线。OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。选用进口PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘，高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳，线材柔软易用，整盘无接头。 |
| 3 | 音频信号线 | 800米 | 缠绕屏蔽麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，2芯加黄铜丝缠绕屏蔽，黑色弹性聚氯乙烯护套，外径：6.0mm，导体截面积：0.3mm2，导体直流电阻：5.9Ω/100m，芯与芯之间的电容：150pF/m，芯与屏蔽之间的电容：250pF/m。 |
| 4 | 音箱吊挂架 | 2套 | 音箱吊挂架 |
| 5 | 多媒体信息接口盒 | 6个 | 内置电源、HDMI、网络口、音频地面接口， 材质：铜（黄色），材质：不锈钢（拉丝） 地埋部分尺寸：约230×230×65mm |
| 6 | 其他辅料 | 1批 | 卡侬头、大两芯、VGA头、莲花头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源线、电源插头、标签、插排等辅助材料 |
| 大楼网络设备及综合布线建设 |
| 一 | 网络设备 |
| 1 | 内网接入层交换机 | 4台 | 1.★交换容量2.4Tbps，转发性能120Mpps；支持RPS冗余电源； 2.★MAC地址8K，VLAN支持4k； 3.★支持G.8032和SEP等环网技术； 4.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； 5.★支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术； 6.★支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议；IPv4FIB表≥8K； 7.★支持openflow； 8.支持MACsec功能； 9.配置：交流电源，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； |
| 2 | 内网汇聚层交换机 | 1台 | 1.★交换容量5Tbps，转发性能200Mpps，支持扩展插槽；支持双电源； 2.★MAC地址48K，IPv4 FIB表16K； 3.★支持G.8032环网技术，倒换时间为50ms； 4.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； 5.★支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术，并保留测试权利； 6.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议； 7.★支持MPLS、MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS TE、三层组播； 8.★支持防CPU攻击。 9.★支持MACsec功能。 10.配置：交流电源，24个千兆SFP，4个千兆电接口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口； |
| 3 | 内网多模千兆光纤模块 | 8块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) |
| 4 | 内网多模万兆光模块 | 2块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 5 | 外网接入层交换机 | 4台 | 1.★交换容量2.4Tbps，转发性能120Mpps；支持RPS冗余电源； 2.★MAC地址8K，VLAN支持4k； 3.★支持G.8032和SEP等环网技术； 4.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； 5.★支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术； 6.★支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议；IPv4FIB表≥8K； 7.★支持openflow； 8.支持MACsec功能； 9.配置：交流电源，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； |
| 6 | 外网汇聚层交换机 | 1台 | 1.★交换容量5Tbps，转发性能200Mpps，支持扩展插槽；支持双电源； 2.★MAC地址48K，IPv4 FIB表16K； 3.★支持G.8032环网技术，倒换时间为50m； 4.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； 5.★支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术，并保留测试权利； 6.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议； 7.★支持MPLS、MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS TE、三层组播； 8.★支持防CPU攻击。 9.★支持MACsec功能。 10.配置：交流电源，24个千兆SFP，4个千兆电接口，4个万兆SFP+，2个QSFP+堆叠口； |
| 7 | 外网多模千兆光纤模块 | 8块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) |
| 8 | 外网多模万兆光模块 | 2块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 二 | 综合布线 |
| 1 | 内网信息模块（六类非屏蔽） | 78个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接 高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次 产品电气性能优越，支持千兆网络应用 防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式） 必须提供四个顔色模块产品区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 2 | 外网信息模块（六类非屏蔽） | 78个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接 高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次 产品电气性能优越，支持千兆网络应用 防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式） 必须提供四个顔色模块产品区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 3 | 分布式输入/出信息点（六类非屏蔽） | 40个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接 高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次 产品电气性能优越，支持千兆网络应用 防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式） 必须提供四个顔色模块产品区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 4 | 语音信息模块（超五类非屏蔽） | 48个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 卡锁式的端接帽保证线缆被完全端接 高弹性保证打线卡接≥350次，重复插拔次数≥1000次 CAT5E产品电气性能优越，支持千兆网络应用 防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式） 必须提供四个顔色模块产品区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 5 | 双口信息面板 | 156个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 加厚材料注塑坚固耐用防撞击 面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方 双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板 所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便标识管理 ★综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 6 | 单口信息面板 | 48个 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 加厚材料注塑坚固耐用防撞击 面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方 双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板 所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 信息口有标识标签，方便标识管理 ★综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 7 | 六类非屏蔽线缆 | 29箱 | 采用国际23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 必须提供四种不同颜色的六类非屏蔽双绞线，区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 8 | 六类非屏蔽配线架 | 10套 | 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成 每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识 独特的排列电缆的方法保证了在接触良好 卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接 高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次 产品电气性能优越，支持千兆网络应用 防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式） 必须提供四个顔色模块产品区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线 3米 | 312条 | RJ45水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、 传输性能好，信号传输性能远超手工制作 防止线缆松脱插头、导线封密防氧化 为长久使用，水晶头弹片上有保护塑料片 高性能水晶头提供良好接触和优异性 多股铜线确保弯曲强度，防滑抗拉提供连接稳定性 提供四种不同颜色的数据跳线，区分不同网络的应用 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 10 | 超五类非屏蔽线缆 | 9箱 | 采用24AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.500mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥250MHz 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 必须提供四种不同颜色的超五类非屏蔽双绞线，区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 11 | 超五类非屏蔽配线架 | 2套 | 前板优质工程塑料，后板优质冷轧钢板制作，防潮、抗冲击设计，机械物理性高，双层框架结构、配备后理线托架，方便固定线缆，防止线缆端接不良 配线架上模块阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成,强化模块固定和端接线缆的可靠性,前面可贴标签方便对端口进行标识管理 模块化设计，每个模块能够单独拆卸，安装及维护灵活方便，配上超五类模块后通过全频段测试，带宽可达到250MHz支持百兆网络应用 配线架上的模块必须带防尘门，防微尘 模块上有T568A、T568B两种标准打线标识,独特的排列电缆的方法保证了在接触良好,卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接,高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次 可兼容双芯LC光纤适配器，达到光铜组合。 必须提供四种不同颜色含模块的24口非屏蔽超五类配线架，区分不同网络的应用。 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 12 | 1对RJ11转鸭嘴跳线 3米 | 48条 | 适用110型卡接式配线架之间跳接 美观大方、方便管理和维护 高性能鸭嘴头提供良好接触 接触稳定、传输性能好 高品质线缆优化传输性能 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 13 | 理线架 | 12个 | 优质冷轧钢板设计 单面线缆管理器，带扣入式盖板 提供极高的跳线存储和管理性能 对线缆提供灵活、有效、整齐的管理 用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护 符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装 ★所有综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 14 | 6芯室外多模光纤 | 1400米 | GYXTW室外中心束管式铠装光缆结构，芯数6芯 精选高品质优异纤芯，确保光缆具有优异的传输性能 松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 管中填充专用油膏，提供关键保护确保光纤传输特性长期稳定 松套管外加防水层和皱纹钢带层，确保良好的阻水防潮性能 两条平行钢丝保证光缆的抗拉强度，抗张力、抗侧压力作用 精确控制光纤余长保证光缆优良的机械性能和温度特性 聚乙烯（PE）护套具有抗紫外辐射性能 直径小、重量轻、容易敷设。 ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 15 | 8口光纤配线架 | 22个 | 高强度、高耐用、高可靠金属喷塑壳体 前面有过线保护槽，保护跳线，结构牢固，美观大方 设有光缆加强芯固定架 光缆外护套座设有保护接地线 集光缆、尾纤、跳线收容等功能为一体 独立连接器前面板，用来固定连接器耦合器 ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 16 | LC双工耦合器 | 66个 | 采用低插入损耗和反射的优质材质 高品质陶瓷套筒精度高, 确保卓越性能 产品光洁度高，精确轴心定位，重复性好 保证产品同轴度及同圆度精确系数 连接器对中精度高，连续插拔损耗低 插入损耗≤0.20dB，互换性≤0.20dB，重复性≤0.20dB 先进技术和工艺，性能稳定、持久耐用 ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 17 | LC尾纤（1.5米） | 132条 | 多模光纤尾纤优质光纤，确保光纤跳线性能 ★纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性 先进的研磨技术和研磨设备 高品质陶瓷插针, 确保插件性能 抗拉强度高、数据传输的准确可靠 插入损耗低、回波损耗高、重复性好 互换性能，重复插拔性能优良 高耐用性，长期环境稳定性好 插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db 回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60db 接头插拔750次以上,插入损耗≤0.20dB ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 18 | LC-LC双工跳线（3米） | 22条 | 多模光纤跳线优质光纤，确保光纤跳线性能 纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性 先进的研磨技术和研磨设备 高品质陶瓷插针, 确保插件性能 抗拉强度高、数据传输的准确可靠 插入损耗低、回波损耗高、重复性好 互换性能，重复插拔性能优良 高耐用性，长期环境稳定性好 插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db 回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60db 接头插拔750次以上,插入损耗≤0.20dB ★所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌 |
| 19 | 光纤熔接 | 132芯 | 现场熔接 |
| 20 | 金属桥架 | 300米 | 100mm*100mm*1.0mm封闭式镀锌金属桥架 |
| 21 | PVC线管 | 2500米 | PVC25mm线管 |
| 22 | 辅助材料 | 1批 | 管材接头、线缆接头、螺钉、胶布、扎带、标签纸等 |
| ★商务要求（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算，不满足商务要求的投标无效） |
| 质保及免费维护期限 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期1年，交货验收合格之日起计。 2.供货时必须提供UPS、精密空调、动力环境监控系统产品、LED大屏产品、扩声系统产品、网络设备产品的原厂售后服务承诺函原件； 3.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿上门维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人提供免费上门服务。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货确认：验收时完成。 2.交货时间：自签订合同之日起60个日历日内交货验收完毕。 3.交货地点：采购人指定地点。 4.本次所投标的产品必须均为厂家原包装，提供产品手册和技术资料。决不允许提供替代品牌或假冒伪劣产品，以确保设备的良好运转。 |
| 售后服务要求 | 1.免费送货上门、免费安装调试至最佳状态、免费培训操作人员（含设备的使用操作和简单维护）。 2.维修响应：所提供的所有产品，每季度定期回访，巡回检查及保养以延长设备寿命。保修期内，产品若发生故障，在接到报修信息后6个小时内到达现场并到位检修。特殊情况在24个小时内无法修复的提供备用设备给采购人免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，可派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供应用培训、技术支持，包括保修期外的维护及技术指导、配件供应等。 |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、招标项目有其他要求的按其要求。 |
| 付款方式 | 合同签署生效后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款；合同主要设备（高清显示设备LED大屏）进场后十个工作日内， 甲方向乙方支付合同总价的40%；全系统安装完成并通过竣工验收后十个工作日内， 甲方向乙方支付到结算总价的95%；系统验收合格并质保满壹年后，货物质量及服务完全满足本项目要求，甲方在十个工作日内向乙方支付结算总价的5%。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| ★核心产品 | 本项目设备清单中，“高清LED显示屏”为核心产品，（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同投标人参加同一分标投标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他投标无效） |
| ★产品性能要求及兼容性要求 | 为保证系统的品质、整体兼容性及可扩展性，要求所投的“机房动力环境监控系统的监控管理平台”产品必须支持与广西区气象信息中心的机房动力环境监控系统监控管理平台（金鹏正Watchsys智能化监管平台软件V2.0）完全兼容级联及无缝接入，投标时提供该产品设备生产厂商的无缝对接承诺书，并加盖原厂公章。 为保证系统的品质、整体兼容性及可扩展性，要求所投的“会商平面视频会议系统的软件视频会议终端”产品在不增加采购人成本和不改变采购人现有视频会议系统架构下，必须能与广西区气象局的视频会议主控设备MCU（苏州科达 JD10000）系统完全兼容级联及无缝接入，必须能与柳州市气象局现有的视频会议系统（苏州科达品牌）无缝兼容，融合应用；投标时提供该产品设备生产厂商的无缝对接承诺书，并加盖原厂公章。 在项目中标公示期内，招标人有权对中标人所投产品的性能、技术参数、产品兼容性及系统对接功能等进行测试，如与招标参数性能及兼容性要求不符，或在规定时间内未能通过系统对接测试，则视为虚假应标，原中标内容作废，投标保证金不予退还，并且中标人需承担相应的损失费用及法律责任。 |
| ★其他要求 | 投标人在投标文件中提供针对本项目的技术方案、实施方案。 |

# 第三章 投标人须知

# 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目设备采购 |
| 2 | 采购预算：4103600.00元 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费包干25000.00元，由中标人在领取中标通知书时向乙方一次性付清。 |
| 4 | 投标有效期： 60天 |
| 5 | 投标保证金(人民币)：人民币六万元整（60000.00元）。 |
| 6 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 答疑、澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。如果澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 9 | 投标文件组成：资格审查文件壹 份；投标文件（包括资信及商务文件、技术文件和报价文件）正本 壹 份；副本 肆 份；开标一览表 壹 份；投标文件电子版壹份（U盘或光盘）； |
| 10 | 投标文件签署：投标文件正本与副本均应由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，否则作否决投标处理。 |
| 11 | 装订要求：按照投标人须知第三部分第（一）项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：分册装订，共分三册，分别为：资格审查文件为一册；资信及商务文件、技术文件、报价文件（开标一览表除外）为一册；开标一览表为一册，同时提供投标文件电子版（U盘或光盘）。 投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 12 | 包装、密封：投标人应将所有投标文件的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件、开标一览表、投标文件电子版进行密封。 提交投标文件时应为 一 个密封袋。 投标文件密封袋的封口处应签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签名均可）以示密封。 |
| 13 | 封套上写明： 投标文件 项目名称： 项目编号： 标项（如有）： 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 14 | 投标文件递交截止时间：2019年12月11日9时30分 投标文件递交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）开标 |
| 15 | 开标时间：2019年12月11日9时30分 地点：将投标文件密封提交到柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）开标 |
| 16 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。 |
| 19 | 签订合同时间：中标通知书发出后30 日内。 |
| 20 | 采购资金来源：预算资金 |
| 21 | 付款方式：国库集中支付 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于柳州市气象局单位的市级气象预警及信息发布（突发预警信息发布）平台建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7.有下列情形之一的视为投标人相互串通，投标文件将视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带法定代表人身份证明书及有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）专业分包 ：本项目不可以将非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

▲1.（采用综合评分法的）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（依次按投标报价低者优先、技术分高者优先、质量保证期长者优先、交货期短者优先、故障响应时间短者优先的顺序，排列各投标人次序。）确定一个投标人获得中标人推荐资格，他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的,不予开标，此时将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第43条的有关规定进行办理。

通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第43条的有关规定执行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。应当在知道或者应知其权益受到损害之日具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.供应商质疑时，应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑函外，还应当提交质疑供应商的授权委托书原件，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标公告

2、招标项目采购需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、合同主要条款格式

6、投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件、投标文件电子版组成。

1.资格审查文件

（1）营业执照副本复印件和税务登记证复印件（副本，须年检的必须带有经年检合格的标志，三证合一的无需提供税务登记证复印件）；

（2）投标文件递交截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；供应商为新注册成立的企业（距投标截止日不足三个月），须提供企业自成立至今的依法缴纳税收证明材料（复印件，必须提供）

（3）投标文件递交截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；供应商为新注册成立的企业（距投标截止日不足三个月），须提供企业自成立至今的社保证明；（复印件，必须提供）

（4）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件（格式自拟，投标人可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交）；

（5）财务状况报告：（可以是供应商编制的财务报表或第三方审计报告等证明材料，若为新成立的企业，可根据实际情况提供月度财务报表，或供应商开户行1年以来出具的银行资信证明文件复印件，必须提供，格式自拟）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）（供应商在“信用中国”网站（失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单栏目）和中国政府采购网查询本单位主体信用记录，若投标人未按要求提供查询结果或投标人是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的当事人则其投标无效，查询时间为本项目公开招标公告发布之日至投标截止时间中任一时间均可，同时须将查询结果网页打印页加盖公章与上述书面声明一并提交）。

2.资信及商务文件

▲必须提供项目:

（1）投标保证金收据缴纳凭证复印件;

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)及法定代表人复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）。

（3）投标声明书(格式见附件)

（4）商务响应表(格式见附件) ；

（5）招标文件要求投标人必须提供的其他资料（具体按第二章、第四章的要求)

可作为投标人资信评分的资质证明材料(可选):

（6）类似案例成功的业绩(投标入同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价);

（7）其他特殊资质证书(如本地化服务能力等);

（8）自主创新、节能环保产品认证等方面的资质证书;

（9）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料;

（11）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书);

(15)投标人情况介绍;

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）产品出厂标准、质量检测报告

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（6）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述,格式自拟，必须提供）

(7)  投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等；

（9）项目实施人员一览表；

（10）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

4.报价文件

(1)投标函(格式见附件);

(2)投标报价明细表(格式见附件);

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟);

▲(4)开标一览表(单独分册,格式见附件)。

▲注:法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

5.投标文件电子版（U盘或光盘）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件有效期按投标人须知前附表规定的时间。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金（人民币）：60000.00元；

保证金形式：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人账户以转账、电汇或网银等非现金形式交付达到至以下账户：

开户名称：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心柳州分部

开户银行：柳州银行鱼峰支行

银行账号：70400500000000003873

缴款后将缴纳凭证放入投标文件中。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的编制

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。电子文档或书面投标文件副本与书面投标文件正本不符，以投标文件正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4. 投标文件正本与副本均应由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，否则作否决投标处理。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清或提供的资料模糊不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标

（一）投标文件的密封

1．投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装。

2．投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

（二）投标文件的递交

1. 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。

2. 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

3.除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

5． 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（三）投标文件的修改与撤回

1.在“投标人须知前附表”规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或者招标代理机构。

2.投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第三、投标文件第（六）、投标文件第4款的要求签字和盖章。招标人或招标代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

3.修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三、投标文件和第四、投标第（一）投标文件密封规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到（授权代表应携带身份证、授权书等有效证明出席）。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到或未携带有效证明出席的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标人人或其委托的招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2. 宣布在提交投标文件截止时间前收到的投标文件数量；；

3. 宣布开标纪律，开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单；；

4.投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；

5.由招标人或招标代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的其他内容；

6.招标人或招标代理机构做开标记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。。

7.开标会议结束。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

1．采购预算金额在1000万元以上；

2．技术复杂；

3．社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）资格审查

采购人或采购代理机构代表对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会仅对通过资格审查的投标人进行评审。

（四）评标程序

1.实质审查与比较

（1）评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。

（2）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标,但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行,并在中标结果公告之前核查原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不符合招标公告中对投标人的资格要求的

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件或者投标人有相互串通行为的；

（7）应交未交投标保证金的；（评标委员会将以接收本项目投标保证金的机构出具的证明作为评审依据）

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格尺寸、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的任何一项技术指标、主要功能项目或技术要求发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生实质性负偏离达 1  项以上（含 1  项）的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（十）、评标结果

1.采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

2.中标供应商确定后，采购代理机构二个工作日内在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网上发布中标公告。

3.发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

4.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定的期限内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。并及时索要书面回执。

5.采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.未中标人应当于中标公告发出后到采购代理机构领取自己未通过资格审查的原因或本人的评审得分与排序情况的告知函。如非法定代表人或投标授权代表领取的，须出示授权利委托书原件。

7.采购代理机构无义务向未中标人退还其投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1.投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.如果中标供应商不按中标通知书中规定签订合同，则按中标供应商违约处理。采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。

八、其他事项

招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》规定标准计取，由中标人在领取成交通知书时向乙方一次性付清。

代理费服务费交至以下账户：

开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁分行营业部

银行账号：771901423310201

采购代理服务收费标准

| 费率服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章 评标办法及评分标准

评标方法和评标标准（综合评分法）

## 一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

## 二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 设备优选分 （满分17分） | UPS主机、电池及精密空调设备（满分3分） | 为了保证系统的稳定性和兼容性及方便维护，所投UPS主机与电池为同一品牌，并且蓄电池可提供厂家蓄电池生产许可证，以保证使用的产品正规合法，电池有防滑防酸垫盘保护装置，可提供相关证明。所有相关证明加盖原厂公章。得1分 |
|  |  |  | 为了保证系统统一维护性，所投精密空调产品与UPS主机为同一品牌，并且具有《全国工业产品生产许可证》，生产许可证应能覆盖全容量段制冷量25kW～150kW，并提供相应生产许可证容量段证明文件，并加盖原厂公章。得2分 |
|  |  | 机房动力环境监控系统设备（满分3分） | 机房动力环境监控管理平台具有多界面同时在单一显示器或多显示器显示的功能，例如单一显示器可分9个界面同时显示9个子系统的状态、参数，且9个界面均可独立操作或设置某一界面为主操作界面，其他界面的内容根据主操作界面的操作而改变；软件功能需具有单显示器最多16界面同时显示、多显示器任意数量界面扩展的功能。投标时可提供证明文件复印件并加盖厂家公章。得1分 |
|  |  |  | 机房动力环境监控管理平台具有联动功能，易于操作的联动，快速实现系统间联动控制，可进行菜单化操作。投标时可提供界面截图证明，并加盖厂家公章。得1分 |
|  |  |  | 为保证机房动力环境监控系统厂家可提供集群消息服务管理系统软件著作权证书。提供证书复印件并加盖厂家公章。得1分 |
|  |  | 会商平面显示系统设备（满分8分） | 多媒体处理系统客户端系统支持通过AirPlay、Miracast原生态无线传输技术将苹果、安卓、win10系列设备信号直接接入显示系统，无需安装第三方软件或借助第三方设备即可实现。投标时可提供厂家软件功能截图，并加盖厂商公章；得2分 |
|  |  |  | 多媒体处理系统客户端无需借助第三方中控系统，系统客户端具备编程网络中控功能，可以根据使用者需要自定义网络中控功能，提高对系统整体控制的便捷性。投标时可提供厂家软件功能截图，并加盖厂商公章；得2分 |
|  |  |  | 多媒体处理系统客户端系统支持在平板客户端通过手势对PPT进行播放控制，向左滑动下一页、向右滑动上一页、向上滑动跳至首页、向下滑动跳至尾页。投标时可针对此项功能提供厂家软件操作说明，并加盖厂商公章；得2分 |
|  |  |  | LED控制软件拥有安全技术防范的“麒麟版操作系统认证”，可提供认证复印件，并加盖厂家公章。得1分 |
|  |  |  | LED屏显示系统厂家具有安全生产许可证、ISO27001信息安全管理体系认证、IECQ QC080000-2017有害物质管理体系认证、指挥中心LED综合信息发布系统软件著作权、LED屏产品3C认证证书、LED屏产品中国节能产品认证证书（即国家的CQC节能认证），可提供证书复印件并加盖厂家公章。得1分 |
|  |  | 会商平面视频会议系统设备（满分3分） | 会商平面视频会议系统中所投“全高清一体化云台摄像机”产品的感光器件和整机为同一品牌，并且可提供相应的检验报告，并加盖生产厂商或中国区总代理商公章；得3分 |
| 3 | 技术分 （满分32分） | 基本分 （满分5分） | 完全满足招标文件要求得5分，一般参数及功能负偏离一项扣2.5分，漏项的每一项扣2.5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 设备性能分（满分5分） | 带★号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分5分） 注：标注★号技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
|  |  | 技术方案分 （满分7分） | 根据投标人提供的项目技术方案，就整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性等进行评审。 一档（2分）：项目技术方案一般、可行，满足项目基本需求的； 二档（3分）：项目技术方案较详细合理、能够满足项目应用需求，并可提供详细的机房及会商平面布局图； 三档（7分）：项目建技术方案详细合理，符合应用系统需求、能很好满足项目应用需求，并可提供详细的信息中心机房平面布局图、会商平面布局图、及会商平面含装饰及操作台一体化设计的设计效果图。 |
|  |  | 实施方案分 （满分15分） | 一档（3分）：方案简单、基本满足项目实施要求； 二档（8分）：方案较详细、实施人员配备合理，进度有保障，能满足项目实施需要，投标人具备较强的实施团队(至少5名具有会商平面扩声系统所投产品品牌的原厂认证音频高级工程师,须提供证书复印件及投标人为其缴纳至截标前半年内连续三个月社保的证明复印件。 三档（15分）：方案详细，组织机构健全，实施人员配备完备，实施流程合理，方案考虑周全，进度有保障，为了保障用户原有视频会议系统的顺利迁移，实施方案中有详细的视频会议系统搬迁方案（用户原会议系统为科达品牌）。投标人具备较强的实施团队(至少15名具有会商平面扩声系统所投产品品牌的原厂认证音频高级工程师和15名具有科达视讯产品认证工程师,须提供证书复印件及投标人为其缴纳至截标前半年内连续三个月社保的证明复印件。 |
| 4 | 售后服务分（满分12分） | 售后服务方案分（满分12分） | 根据售后服务方案中售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、人员培训计划、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证超期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等情况进行评审 一档（3分）：售后服务和售后技术一般，基本满足招标要求，响应时间达到招标要求； 二档（6分）：售后服务和售后技术支持良好，响应时间优于招标要求，投标人具有信息系统运行维护一级资质证书，并且具备较强的服务团队(至少10名具有信息系统运行维护工程师的运维服务人员,须提供证书复印件及投标人为其缴纳至截标前半年内连续三个月社保的证明复印件。 三档（12分）：售后服务和售后技术支持优秀，响应时间优于招标要求，有备品备件，有详细的售后服务流程，能够进行定期用户回访并明确本项目的售后服务实施队伍；投标时可提供UPS、精密空调、动力环境监控系统产品、LED大屏产品、扩声系统产品、网络设备产品厂商的原厂售后服务承诺函；投标人具有信息系统运行维护一级资质证书，并且具备较强的服务团队(至少20名具有信息系统运行维护工程师的运维服务人员,并且20人当中至少有1人同时具备中国信息安全测评中心颁发的“CISP认证证书”)，须提供证书复印件及投标人为其缴纳至截标前半年内连续三个月社保的证明复印件。 |
| 5 | 业绩分（满分6分） | 类似项目业绩（满分6分） | 投标人自投标之日起3年以来具有音视频类（必须包含有LED小间距大屏幕产品）项目业绩，投标时必须提供业绩项目的中标通知书或合同复印件，并加盖投标人公章，每项得2分。 |
| 6 | 政策功能分（3分） | 节能、环保及区内产品（满分3分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分； 注：非节能、环保产品的不得分。 （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章 合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 |  | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：

交货地点：    。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：       。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：  按乙方商务条款偏离表和售后服务方案。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政资金。

3、付款方式：合同签署生效后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款；合同主要设备（55寸拼接屏、高清显示设备LED大屏）进场后十个工作日内， 甲方向乙方支付合同总价的40%；全系统安装完成并通过竣工验收后十个工作日内， 甲方向乙方支付到结算总价的95%；系统验收合格并质保满壹年后，货物质量及服务完全满足本项目要求，甲方在十个工作日内向乙方支付结算总价的5%。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后      小时内到达甲方现场处理。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为投标文件中承诺的保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章 投标文件格式

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称：

在开标时间之前不得启封

年   月   日

开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：

标项：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 产地 | 品牌或厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价大写： ￥ |
| 本项目总的投标费用及利润（已经分摊计入各项货物的投标报价中） |  |
| 交货期： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上“投标总价”应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独用信封封装，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。如有多个标段的，每表须分别单独用信封密封。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：

日期：    年   月   日

1.封套格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

标项（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月  日  时  分前不得开启日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标文件目录

按照招标文件第三章“投标人须知”中“三之（一）投标文件的组成”的顺序编排

投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：____），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称:_________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表签字:_____ ____

投标人盖章：

日期:_____年

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌或厂家或产地 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价大写： ￥ |
| 本项目总的投标费用及利润（已经分摊计入各项货物的投标报价中） |

注：

1、本表必须加盖单位公章并签名，否则投标无效。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表签字:_____ __

投标人盖章：

日期:_____年___月___日

投标声明书格式：

投标声明书

致：         （招标采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字:_____ _____

投标人盖章：

日期:_____年___月___日

商务响应表格式：

商务响应表

标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字:_____

投标人盖章：

_____年___月___日

售后服务承诺书

(由投标人按《招标需求》及评分办法的要求自行分别填写)

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

授权委托书格式：

投标人法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

投标人类似项目业绩情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备名称、型号 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同 金额 （万元） | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：销售合同等其他证明复印件

法定代表人或授权代表签字:_____ _

投标人盖章：

_____年___月___日

技术响应表

标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件设备的性能指标中的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应将投标货物的性能指标中与招标文件要求的性能指标有偏离的地方用明显标识，以便于评委评审，否则如给评审造成困难，其可能导致评委作出不利于投标人的评价，是投标人的责任。

法定代表人或授权代表签字:__________

投标人盖章：

_____年___月___日

设备配置清单格式

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                                        日期：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                                         日期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人盖章：                                         日期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

第七章  质疑函及投诉书格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。